南京泓晶天建筑装饰工程有限公司

工程分项验收手册

业 主 姓 名：

工 程 名 称：

设  计   师：

巡检 工程师：

开工日期：       年      月     日

目  录

|  | 序号 | 项目 | 编号 | 验收时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 水电路改造工程验收单 | HJTYS_001 |  |  |
|  | 2 | 防水工程验收单 | HJTYS_002 |  |  |
|  | 3 | 泥瓦工工程验收单 | HJTYS_003 |  |  |
|  | 4 | 木工材料验收单 | HJTYS_004 |  |  |
|  | 5 | 木制作基础工程验收单 | HJTYS_005 |  |  |
|  | 6 | 木制作饰面工程验收单 | HJTYS_006 |  |  |
|  | 7 | 油漆材料及基层施工验收单 | HJTYS_007 |  |  |
|  | 8 | 油漆面层施工验收单 | HJTYS_008 |  |  |
|  | 9 | 工程竣工验收单 | HJTYS_009 |  |  |
|  | 10 | 工程量变更签证单 | HJTYS_010 |  |  |
|  | 11 | 工程整改通知单 | HJTYS_011 |  |  |
|  | 12 | 工程结算通知单 | HJTYS_012 |  |  |

水电路改造工程验收单                  编号：HJTYS_001

（验收依据 GB50210-2002 DB32/381-2000规范）

工程名称：                          项目经理：

验收内容：请业主逐项进行验收并在验收合格项目处签名确认

| 序号 | 项目 | 验收合格 | 确认日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、材料部分 |
| 1 | 水管-----“伟星”PPR管6分管 壁厚3.4 |  |  |
| 2 | 弯头-----“伟星”PPR管专用接头（有防伪标识） |  |  |
| 3 | 穿线管及弯管“伟星”双色管（区分强、弱电线路） |  |  |
| 4 | 排水管及弯管“公元” |  |  |
| 5 | 电线采用“远东国标” |  |  |
| 6 | 暗盒采用“伟星”双色（区分强、弱电线路） |  |  |
| 7 | 电话线、网络线为“安普超五类” |  |  |
| 8 | 电视线为“山湖” |  |  |
| 9 | 其他辅助材料与合同中规定的用材清单完全相符 |  |  |
| 二、工艺部分（水路改造） |
| 1 | 水路开槽深度符合要求，水管无外露 |  |  |
| 2 | 水路走线做到横平竖直，给水管固定牢固 |  |  |
| 3 | 上下平行安装时热水管在冷水管上方：垂直及水平平行安装时，热水管在冷水管左侧 |  |  |
| 4 | 冷热水管间距大于10cm |  |  |
| 5 | 给水管出口的位置左热右冷 |  |  |
| 6 | 上水管改造结束隐蔽前进行试压（试压压力应该达到0.6mpa，试压20分钟后无渗漏） |  |  |
| 7 | 已经应向业主提供水路图及数码照片 |  |  |
| 8 | 其他未列项目完全符合工艺标准要求 |  |  |
| 三、工艺部分（电路改造） |
| 1 | 电路走线做到整齐合理 |  |  |
| 2 | 电路开槽深度符合要求，线管无外露 |  |  |
| 3 | 电路敷设采用PVC电管暗敷，管内穿线为：照明为BV1.5、插座及空调挂机为BV2.5、空调柜机及卫生间为BV4、 |  |  |
| 4 | 电路改造结束后，分别对每一回路的相与零、相与地、地与零之间进行绝缘电阻测试，绝缘电阻值应不小于0.5M∏ |  |  |

水电路改造工程验收单                 编号：HJTYS_001

（验收依据 GB50210-2002 DB32/381-2000规范）

工程名称：                          项目经理：

验收内容：请业主逐项进行验收并在验收合格项目处签名确认

| 序号 | 项目 | 验收合格 | 确认日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 如有多个回路在同一管内敷设，则同一管内线与线之间进行绝缘测试 |  |  |
| 6 | 绝缘测试后应对各用电点（灯、插座、电话）进行通电试验。 |  |  |
| 7 | 强、弱电线未在同一管内敷设，并没有进同一接线盒 |  |  |
| 8 | 管内导线没有接头、扭接 |  |  |
| 9 | 导线在线盒内留有余量（长度宜为100-150mm）. |  |  |
| 10 | 线盒内未接插座的线头用绝缘布包扎，并卷曲藏至线盒内 |  |  |
| 11 | 电管在跨越门口等施工时经常走动的部位处，采取保护措施 |  |  |
| 12 | 电气线路与热水管间距大于500mm，与其它管路大于100mm |  |  |
| 13 | 同一房间的开关插座如无特殊要求应安装在同一标高 |  |  |
| 14 | 已经提示客户另外购置浴霸控制开关延长线 |  |  |
| 15 | 业主已经知道并完全确认强电、弱电所有终端的用途、功能及位置 |  |  |
| 16 | 油烟机、浴霸、垃圾处理器、净水器、冰箱、微波炉、洗衣机、电磁炉、电视、音响、路由器、空调等关键电器插座位置依据实际尺寸进行了核对 |  |  |
| 17 | 已经向业主提供电路图及数码照片 |  |  |

****************************************************************************************

业主签字确认区（不符合合同要求请勿签字）：

我谨在此签字确认，所有工程项目符合合同规定及工艺标准要求，为合格工程，同意验收通过。

业主签字：              日期：        年        月        日

****************************************************************************************

公司工作人员签字确认区：

施工负责人签字：                日期：        年        月        日

设计师签字：                    日期：        年        月        日

巡检工程师签字：                日期：        年        月        日

防水工程验收单                    编号：HJTYS_002

（验收依据 GB50327-2001 规范）

工程名称：                          项目经理：

验收内容：请业主逐项进行验收并在验收合格项目处签名确认

| 序号 | 项目 | 验收合格 | 确认日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进场时已经做蓄水试验，试验时间不低于24小时，未发现渗漏，或有渗漏已要求开发商整改至试验合格 |  |  |
| 2 | 带有“雷邦士”标识的防水材料 |  |  |
| 2 | 施工时室温在5℃以上 |  |  |
| 3 | 基层表面平整，无松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷 |  |  |
| 4 | 卫生间、厨房贴墙地砖前已刷防水涂料 |  |  |
| 5 | 周边防水离地300mm,冲淋区防水高度1800mm |  |  |
| 6 | 有柜子的墙面防水已刷到顶部 |  |  |
| 7 | 地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角、墙地面新开槽等部位已经做防水附加层 |  |  |
| 8 | 做完防水后进行蓄水试验，放水50mm，时间不低于24小时，业主已检查楼下住房相应顶面，未发现渗漏 |  |  |

****************************************************************************************

业主签字确认区（不符合合同要求请勿签字）：

我谨在此签字确认，所用工程材料符合合同规定及工艺标准要求，为合格用材，同意验收通过。

业主签字：              日期：        年        月        日

****************************************************************************************

公司工作人员签字确认区：

施工负责人签字：                日期：        年        月        日

设计师签字：                    日期：        年        月        日

巡检工程师签字：                日期：        年        月        日

****************************************************************************************

泥瓦工工程验收单                 编号：HJTYS_003

（验收依据 GB50210-2001规范）

工程名称：                          项目经理：

验收内容：请业主逐项进行验收并在验收合格项目处签名确认

| 序号 | 项目 | 验收合格 | 确认日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、材料部分 |
| 1 | 砖砌墙及粉刷工程、地面水泥找平工程在水电结束后已尽早及时施工等待干燥 |  |  |
| 2 | 面砖留缝标准：无缝砖1mm、其他面砖3mm或以业主提供专用十字卡为准 |  |  |
| 3 | 磁砖阳角必须加工成45度倾角或业主提供包角线，磁砖嵌缝应用填缝剂 |  |  |
| 4 | 地砖铺贴采用水泥砂浆干铺工艺 |  |  |
| 5 | 有地漏的房间做出流水坡度5度左右，试水后无积水和泛水 |  |  |
| 6 | 厨、卫墙地砖交接处应墙砖压在地砖之上 |  |  |
| 7 | 如无特殊要求，厨、卫、阳台地面应比房间大厅地面底1~2cm（厨房整铺至客厅除外） |  |  |
| 8 | 如无特殊要求，厨、卫地面与房间或厅地面之间应用大理石或镜面地砖做挡水板，标高同房间或厅地面标高，宽度与门套相同 |  |  |
| 9 | 墙砖立面垂直，符合工艺标准要求 |  |  |
| 10 | 墙地砖表面平整，符合工艺标准要求 |  |  |
| 11 | 墙地砖及砖阴阳角方正，符合工艺标准要求 |  |  |
| 12 | 墙地砖接缝呈直线，符合工艺标准要求 |  |  |
| 13 | 接缝高低差较小，符合工艺标准要求 |  |  |
| 14 | 小锤轻轻敲击全数检验，空鼓面积小于总面积5% |  |  |
| 15 | 单块空鼓面积不大于10c㎡ |  |  |
| 16 | 无磁砖脱落现象 |  |  |
| 17 | 地砖与墙砖需要对缝的已在主要交接面正确对缝或按业主要求对缝 |  |  |
| 18 | 开关面板裁口位置正确 |  |  |
| 19 | 开关面板裁口截面小于开关面板截面，安装时不会留缝 |  |  |
| 20 | 并排开关面板裁口水平，不会安装面板后出现倾斜 |  |  |
| 21 | 为方便安装水龙头且保持墙面美观，进、给水管出口应与成品墙面平齐，误差正负2mm |  |  |

泥瓦工工程验收单                   编号：HJTYS_003

（验收依据 GB50210-2001规范）

工程名称：                          项目经理：

验收内容：请业主逐项进行验收并在验收合格项目处签名确认

| 序号 | 项目 | 验收合格 | 确认日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 磁砖进、给水管出口截面小于龙头盖板截面，安装龙头时才不会漏缝 |  |  |
| 23 | 地漏安装必须平整牢固，与连接处四周必须密封，并低于排水表面 |  |  |
| 24 | 地砖铺贴完工后已经进行成品保护 |  |  |
| 25 | 未铺贴磁砖的砖砌墙新粉刷层表面平整，无空鼓现象 |  |  |
| 26 | 其他项目均符合工艺标准要求 |  |  |

****************************************************************************************

业主签字确认区（不符合合同要求请勿签字）：

我谨在此签字确认，所有工程项目符合合同规定及工艺标准要求，为合格工程，同意验收通过。

业主签字：              日期：        年        月        日

****************************************************************************************

公司工作人员签字确认区：

施工负责人签字：                日期：        年        月        日

设计师签字：                    日期：        年        月        日

巡检工程师签字：                日期：        年        月        日

****************************************************************************************

木工材料验收单                  编号：HJTYS_004

（验收依据 GB50327-2001 规范）

工程名称：                          项目经理：

验收内容：请业主逐项进行验收并在验收合格项目处签名确认

| 序号 | 项目 | 验收合格 | 确认日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶龙骨-----“可耐福”轻钢龙骨或“3*4”木龙骨 |  |  |
| 2 | 石膏板-----“可耐福” |  |  |
| 3 | 木蕊板采用“昶缘居”18厘机拼杉木板 |  |  |
| 4 | 三合板采用进口柳桉板 |  |  |
| 5 | 门扇骨架采用12厘、15厘、无皮杉木机拼一级板 |  |  |
| 6 | 内饰板采用一级PVC宝丽板 |  |  |
| 7 | 饰面板采用优质饰面板 |  |  |
| 8 | 万能胶用广东产“立时达”牌环保万能胶 |  |  |
| 9 | 白乳胶用永安“双轮”一级白乳胶 |  |  |

****************************************************************************************

业主签字确认区（不符合合同要求请勿签字）：

我谨在此签字确认，所用工程材料符合合同规定及工艺标准要求，为合格用材，同意验收通过。

业主签字：              日期：        年        月        日

****************************************************************************************

公司工作人员签字确认区：

施工负责人签字：                日期：        年        月        日

设计师签字：                    日期：        年        月        日

巡检工程师签字：                日期：        年        月        日

****************************************************************************************

木制作基础工程验收单              编号：HJTYS_005

（验收依据 GB50210-2001规范）

工程名称：                          项目经理：

验收内容：请业主逐项进行验收并在验收合格项目处签名确认

| 序号 | 项目 | 验收合格 | 确认日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、现场制作工艺门及家具柜门 |
| 1 | 木工板框宽度工艺门不小于12cm，衣柜门不小于6cm，压门时间不小于48小时 |  |  |
| 2 | 门扇收边条厚度工艺门不小于8cm，衣柜门不小于5mm |  |  |
| 3 | 家具柜门采用12cm或15cm厚多层板框或中密度板框或松木板框，内置板块作基层，外贴木面板，压门时间不少于48小时 |  |  |
| 二、门窗套 |
|  | 采用木工板做基层，有铰链侧为二层木工板 |  |  |
|  | 有地漏的房间桶子板基层禁止插入排水表面以下：如有过门石，桶子板基层应在过门石成品面以上 |  |  |
|  | 门窗套桶子板正侧面垂直、上口平直，符合工艺标准要求 |  |  |
| 三、家具 |
|  | 主体采用家具结构板做基层，侧边收口采用实木收口 |  |  |
|  | 靠墙背板采用家具结构板或9厘多层板做基层 |  |  |
|  | 抽屉侧板采用家具结构板，侧边收口采用实木收口 |  |  |
|  | 抽屉使用抽屉滑轨 |  |  |
| 四、吊顶及木作墙 |
|  | 石膏板吊顶采用轻钢龙骨，间距不大于400mm，双向木吊筋间距不大于800mm |  |  |
|  | 厨房、卫生间铝扣板吊顶应水平，平整 |  |  |
|  | 窗台板、窗帘盒上口、下口平直，符合工艺标准要求 |  |  |
|  | 石膏板吊顶垂直交接接缝处须用整块石膏板裁切 |  |  |
|  | 木板、石膏板吊顶表面平整、符合工艺标准要求 |  |  |
|  | 木板、石膏板吊顶水平，符合工艺标准要求 |  |  |
|  | 木作隔墙立面垂直，阴阳角方正，符合工艺标准要求 |  |  |

木制作基础工程验收单                 编号：HJTYS_005

（验收依据 GB50210-2001规范）

工程名称：                          项目经理：

验收内容：请业主逐项进行验收并在验收合格项目处签名确认

| 序号 | 项目 | 验收合格 | 确认日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五、其他 |
|  | 其他木制作基础工程均符合工艺规范要求 |  |  |

****************************************************************************************

业主签字确认区（不符合合同要求请勿签字）：

我谨在此签字确认，所有工程项目符合合同规定及工艺标准要求，为合格工程，同意验收通过。

业主签字：              日期：        年        月        日

****************************************************************************************

公司工作人员签字确认区：

施工负责人签字：                日期：        年        月        日

设计师签字：                    日期：        年        月        日

巡检工程师签字：                日期：        年        月        日

****************************************************************************************

木制作饰面工程验收单               编号：HJTYS_006

（验收依据 GB50210-2001规范）

工程名称：                          项目经理：

验收内容：请业主逐项进行验收并在验收合格项目处签名确认

| 序号 | 项目 | 验收合格 | 确认日期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 饰面板表面无破损 |  |  |
|  | 饰面板表面无划痕、压痕 |  |  |
|  | 饰面板（压）线条高低差平顺 |  |  |
|  | 饰面板无钉头外露 |  |  |
|  | 所有饰面水平，表面平整，符合工艺标准要求 |  |  |
|  | 上口、下口平直，符合工艺标准要求 |  |  |
|  | 书柜、酒柜门内外饰面板应保持一致 |  |  |
|  | 柜门收边条厚度不小于5mm |  |  |
|  | 门窗套桶子板正侧面垂直、上口平直，符合工艺标准要求 |  |  |
|  | 饰面板纹理及颜色无明显色差 |  |  |
|  | 门线条纹理无明显色差 |  |  |
|  | 其他项目均符合工艺标准要求 |  |  |

****************************************************************************************

业主签字确认区（不符合合同要求请勿签字）：

我谨在此签字确认，所有工程项目符合合同规定及工艺标准要求，为合格工程，同意验收通过。

业主签字：              日期：        年        月        日

****************************************************************************************

公司工作人员签字确认区：

施工负责人签字：                日期：        年        月        日

设计师签字：                    日期：        年        月        日

巡检工程师签字：                日期：        年        月        日

****************************************************************************************

油漆材料及基层施工验收单            编号：HJTYS_007

（验收依据 GB50210-2001规范）

工程名称：                          项目经理：

验收内容：请业主逐项进行验收并在验收合格项目处签名确认

| 序号 | 项目 | 验收合格 | 确认日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、材料部分 |
|  | 木器漆底漆------立邦“永得丽”底漆套装 |  |  |
|  | 木器漆面漆------立邦“永得丽”面漆套装 |  |  |
|  | 乳胶漆底漆------立邦“FJ水性封闭底漆”18L |  |  |
|  | 乳胶漆面漆------立邦“净味120竹碳五合一” |  |  |
|  | 白乳胶用永安“双轮”一级白乳胶 |  |  |
|  | 带有“戴姆乐”标志的环保内墙腻子、白水泥 |  |  |
| 二、工艺部分 |
|  | 石膏板留4~6mm缝隙处用专用腻子嵌平，再贴专用接缝带 |  |  |
|  | 石膏板用自攻螺丝固定点需做两遍防锈漆 |  |  |
|  | 石膏板与墙体结合处、墙顶的阴阳角应贴专用接缝带 |  |  |
|  | 墙顶面基层平面水平、立面垂直、表面平整光滑，符合工艺标准要求 |  |  |
|  | 所有阴阳角和交界线平整、通畅、方正 |  |  |
|  | 木质基层表面平整光滑、颜色协调一致、表面无污染、裂缝、残缺等缺陷 |  |  |
|  | 其他项目均符合工艺标准要求 |  |  |

****************************************************************************************

业主签字确认区（不符合合同要求请勿签字）：

我谨在此签字确认，所有工程项目符合合同规定及工艺标准要求，为合格工程，同意验收通过。

业主签字：              日期：        年        月        日

****************************************************************************************

公司工作人员签字确认区：

施工负责人签字：                日期：        年        月        日

设计师签字：                    日期：        年        月        日

巡检工程师签字：                日期：        年        月        日

****************************************************************************************

油漆面层施工验收单                  编号：HJTYS_008

（验收依据 GB50210-2001规范）

工程名称：                          项目经理：

验收内容：请业主逐项进行验收并在验收合格项目处签名确认

| 序号 | 项目 | 验收合格 | 确认日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、油漆 |
|  | 颜色均匀一致 |  |  |
|  | 木纹棕眼刮平，木纹清楚 |  |  |
|  | 光泽基本均匀、光滑、无挡手感 |  |  |
|  | 无刷纹 |  |  |
|  | 无明显流坠、起皮现象 |  |  |
| 二、乳胶漆 |
|  | 漆面无漏刷 |  |  |
|  | 漆面起皮每间不多于2处，每处小于2 c㎡ |  |  |
|  | 漆面无明显色差、无刷纹、无明显溅沫 |  |  |
|  | 漆面砂眼们见不多于3处 |  |  |
|  | 所有立面垂直、表面平整、阴阳角方正，符合工艺标准要求 |  |  |
|  | 所有分格条（缝）均平直，符合工艺标准 |  |  |
|  | 其他项目均符合工艺标准要求 |  |  |

****************************************************************************************

业主签字确认区（不符合合同要求请勿签字）：

我谨在此签字确认，所有工程项目符合合同规定及工艺标准要求，为合格工程，同意验收通过。

业主签字：              日期：        年        月        日

****************************************************************************************

公司工作人员签字确认区：

施工负责人签字：                日期：        年        月        日

设计师签字：                    日期：        年        月        日

巡检工程师签字：                日期：        年        月        日

****************************************************************************************

工程竣工验收单               编号：HJTYS_009

（验收依据 GB50210-2001 装饰工艺规范）

工程名称：                          项目经理：

验收内容：请业主逐项进行检查是否具备条件并在状态处打“√”确认

| 序号 | 项目 | 单据编号 | 各项最终确认日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、各施工项目工程验收单据是否齐全 |
| 1 | 水电路改造工程验收单 | HJTYS_001 |  |  |
| 2 | 防水工程验收单 | HJTYS_002 |  |  |
| 3 | 泥瓦工工程验收单 | HJTYS_003 |  |  |
| 4 | 木工材料验收单 | HJTYS_004 |  |  |
| 5 | 木制作基础工程验收单 | HJTYS_005 |  |  |
| 6 | 木制作饰面工程验收单 | HJTYS_006 |  |  |
| 7 | 油漆材料及基层施工验收单 | HJTYS_007 |  |  |
| 9 | 油漆面层施工验收单 | HJTYS_009 |  |  |
| 二、隐蔽工程档案 |
| 1 | 给、排水系统管路走线图 |  |  |
| 2 | 给、排水系统管路现场照片 |  |  |
| 3 | 强电系统管路走线图 |  |  |
| 4 | 强电系统管路现场照片 |  |  |
| 5 | 照明系统管路走线图 |  |  |
| 6 | 照明系统管路现场照片 |  |  |
| 7 | 弱电系统走线图 |  |  |
| 8 | 弱电系统综合走线现场照片 |  |  |
| 三、杂项 |
| 1 | 各主辅材料的产品合格证归档 |  |  |
| 2 | 售后服务承诺书（加盖公章） |  |  |
| 3 | 工程量变更签证单 | HJTYS_010 |  |
| 4 | 工程整改通知单 |  |  |
| 1 | 工程结算通知单 |  |  |

****************************************************************************************

业主签字确认区（不符合合同要求请勿签字）：

我谨在此签字确认，所有工程项目符合合同规定及工艺标准要求，为合格工程，同意验收通过。

业主签字：              日期：        年        月        日

工程量变更签证单                      编号：HJTYS_010

工程名称：                          项目经理：

致： 先生/女士 由于您个人意愿而对 局部工程项目进行调整，因此有可能导致施工期的延长及相关费用产生变化。详细 内容见附件及说明，请您确认后方便我司尽快执行。 附件及说明：（有附件需另外提交） （附件共 页） 发包方： 委托代理人： 日期：

我司对变更要求的反馈建议： 承包方（责任设计师） 承包方（项目经理） 监理机构（监理员） 签字： 签字： 签字： 日期： 日期： 日期：

工程整改通知单                      编号：HJTYS_011

工程名称：                          项目经理：

致： 南京泓晶天建筑装饰工程有限公司 由于 原因，需进行整改详细内容见附件及说 明，请提供整改方案以便确认后尽快执行。 附件及说明： （附件共 页） 发包方： 委托代理人： 日期：

整改后意见：（整改后不符合要求请勿签字） 发包方（委托代理人） 承包方（项目经理） 监理机构（监理员） 签字： 签字： 签字： 日期： 日期： 日期：

工程结算通知单                      编号：HJTYS_012

工程名称：                          项目经理：

致： 由于 工程项目已进入整体验收交接状态，您可 根据《工程竣工验收单》进行交接验收并核实确认。本次工程合同总造价为 元，剩余尾款为 。 如有异议应在 叁 日内提出，否则即视为同意结清工程款。逾期将按签订合同 的第七条 违约责任 7.1 约定：每天向对方支付‰违约金。即 元。 承包方（章）： 客户经理： 日期：

（非常荣幸能为您的新居提供服务希望您能提供宝贵意见以便我们进一步的改善我们的不足） 发包方（委托代理人） 承包方（项目经理） 监理机构（监理员） 签字： 签字： 签字： 日期： 日期： 日期：

工程质保单

维修服务电话：400 698 0753                                                编号：HJTYS_013

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 | 南京泓晶天建筑装饰工程有限公司 |
| 保修时间 | 交钥匙起 保修 壹年 | 交付使用时间 |  |
| 保修内容 |  |
| 瓦工工程 | 保修范围 | 优良 |  | 合格 |  | 不合格 |  |
|  | 因使用不当人为造成损坏的不在保修范围内。因房屋结构产生裂缝的不在保修范围内。 维修签字： |
| 木工工程 | 保修范围 | 优良 |  | 合格 |  | 不合格 |  |
|  | 因使用不当人为造成损坏的不在保修范围内。成品类及柜不在保修范围内。 维修签字： |
| 水电工程 防水工程 | 保修范围 | 优良 |  | 合格 |  | 不合格 |  |
|  | 因使用不当人为造成损坏的不在保修范围内。因增加和改变用电量及电器质量、雷电等造成短路跳闸的不在保修范围内。灯具、洁具等甲供材料不在保修范围内。 维修签字： |
| 油漆工程 | 保修范围 | 优良 |  | 合格 |  | 不合格 |  |
|  | 因房屋结构热胀冷缩等引起的墙面裂缝不在保修范围内，因使用不当人为造成损坏的不在保修范围内。 维修签字： |
| 其他项目 | 保修范围 | 优良 |  | 合格 |  | 不合格 |  |
|  | 维修签字： |

以上维修如由业主造成的损坏由业主负责，由施工方造成的损坏由施工方负责。

业主签字：                              装修公司：南京泓晶天建筑装饰工程有限公司（盖章）